## Slide 1
TEKNİK UYGULAMALARDA
ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG
AMAÇ:
Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek
1. Bölüm
Nurdoğan İNCİ
nurdoganinci@gmail.com
Elektrik Mühendisi
Öğretim görevlisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı
23
2017 GÜZ
48slayt

## Slide 2
ELEKTRİK TEMEL BİLGİLERİ
STATİK ELEKTRİK OLUŞUMU
ETKİLERİ TEHLİKELERİ ÖNLEMLERİ
BÖLÜM 1 47 SLAYT
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 3
1 STATİK ELEKTRİK TEHLİKELERİ VE ÖNLEMLERİ
2 AŞIRI AKIMLARA KARŞI ÖNLEM
3 TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA
4 TOPRAKLAMA UYGULAMALARI İLE ÖNLEM
5 KAÇAK AKIM RÖLESİ ÇALIŞMA PRENSİBİ
6 ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLANAN YANGIN
BÖLÜM 2 41 SLAYT
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 4
BAKIM ONARIM ÖN KONTROLLER ve TEHLİKELERİ
İŞ GÜVENLİĞİNDE AYDINLATMANIN ETKİLERİ
ÜLKELERDE GERİLİM VE FREKANSLAR DEĞERLERİ
YG HÜCRE TEÇHİZATI, TEHLİKELER VE ÖNLEMLER ve ELEKTRİK EMNİYET MESAFELERİ
ELEKTRİK BAKIMINDA KULLANILAN KKD ve EL ALETLERİ
FEN ADAMLARI YÖNETMELİĞİ
PARATÖNER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ELEKTRİK BİRİMLERİ VE BAZI FORMÜLLER
PARATÖNER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ÖNERİ VE TAVSİYELER
BÖLÜM 3 50 SLAYT
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 5
ELEKTRİK TEHLİKELİ BİR DOSTTUR
ELEKTRİĞİN TEHLİKELERİNİ TANIYIP
KURALLARINA UYGUN DAVRANDIĞIMIZ SÜRECE BİZİMLE DOST KALIR
I-4/25

## Slide 6
ELEKTRİK TEMEL BİLGİLERİ
BÖLÜM 1
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 7
Maddenin yapısı ve Elektrik
Elektron 10-18 m. Durağan kitlesi 0,9108x10-27gr.
Proton 10-15 m. Durağan kitlesi 1,6723x10-24gr.
Nötron 10-15 m. Durağan kitlesi 1,6748x10-24gr.
Çekirdek 10-14 m.
Atom 10-10 m.
MUKAYESELER
Çekirdek 1cm bilye - elektronlar 100m. Çap futbol sahası etrafı
İnsan saçının kalınlığı 17–181µm ( 17-181)x10-6 m.
İnsan saçının çapına 170 bin ile 1,8 Milyon atom yan yana sığar,
Çekirdek 1cm. bilye
Ruther Ford 1909
James Charwick 1932
I-10/25
6,25x1018 elektron = 1 kulon
1 kulon / saniye = 1 Amper
Elektron 1cm olursa --- 6,25x1012 km.
(Ay=384.403 km.) (Güneş= 1,526x1010 km)
Jeoloji - jeolog
Notes: 6,25 X1018 e = 1 kulon
1909 da Manchester Ünv. Ernest Rutherford (Oxford-Cambritge değil)
1932 de James Charwick nötronu keşfetti
Atomda her yörünge ( kabuk) farklı miktarda elektron sayısı ile
doyuma ulaşır. Kabuktaki Elektron sayısı = 2 x K2
Doyuma ulaşamamış kabuklar elektron alışverişine çok daha açıktır.
Elektron alışverişini kolaylıkla yapan maddeler iletken madde,
Elektron alışverişi kolaylıkla yapamayanlar yalıtkan maddelerdir.

## Slide 8
Elektronların akış yönü
(-) den (+) ya doğrudur,
ELEKTRİK AKIMI
ATOM ETRAFINDAKİ SERBEST ELEKTRONLARIN HAREKETİDİR
Bir elektrik devresinin çalışmasını su devresine benzetebiliriz.
Tahrik çarkı
Su pompası
Vana
I-11/-25
Notes: Cos₰ ( indüktif V A) (kapasitif A V)

## Slide 9
Elektrik enerjisi insan vücudunun iletken olması nedeniyle hayati tehlikelere sebep olabilir.
İnsan üzerinden geçen elektrik akımının etkileri
( Geçen akımın etkisi, miktarı ve süresine bağlıdır.)
  1 mA Hissedilir, ( 6,25x1015 elektron)
  5 mA Hafif kramp,
  10 mA Genel kramp,
  15 mA Kas kasılması,
  25 mA Şiddetli ağrı,
  50 mA Dayanılmaz acı, (Kalp %20 Fibrilasyon riski)
  100 mA Ölüm (Kalp %50 Fibrilasyon riski)
ELEKTRİKTE GÜVENLİK
I-15/25
Notes: Elk. Güv. Felsefesi
Elk Çarpması, Kaçak nedeni ile yangın, Kısa devre ile yangın, Statik elk.ile Patlama

## Slide 10
ELEKTRİKTE GÜVENLİK
I-15/25
Bölge Karıncalanma (tendrin sinyallerini etkiler)
Bölge Kasılma (tuttuğunu bırakamama)
Bölge Solunum güçlüğü (kalbin düzensizliği)
Bölge Kalp deformasyonu (fibrilasyonu)
Bölge Kalp durması (suni teneffüs gerekir )
Elektrikle çalışmalarda
Riskli noktaların tespit edilmesi
Engel veya İzolasyon yapılması
Riskli ortamda tek elle çalışma
Riskli ortamda sağ elle çalışma
İzoleli elektrikçi aletleri ile çalışma
Notes: Elk. Güv. Felsefesi
Elk Çarpması, Kaçak nedeni ile yangın, Kısa devre ile yangın, Statik elk.ile Patlama

## Slide 11
KASLAR
AKCİĞER
KALP
BEYİN
TERMAL YANIKLAR
Kaslarda etkisi: Aksonlar üzerinden geçen iyonlara etki ederek beynin gönderdiği komutlara bozar
Akciğerlerde etkisi: Diyaframdaki kasılmalar hava almamızı etkileyerek nefessiz kalabiliriz
Kalp ritminin bozulması: Beyincikteki ritmik sinyallerin bozulması ile kalbin pompalama sistemimi bozulur ve kan akışı bozulur.
Beyne etkisi: Beyne kanın götüreceği oksijenin gitmemesi nedeniyle komuta ve kumanda fonksiyonları bozulur.
Termal yanıklar: Vücut üzerinden geçen aşırı elektrik akımları, akson etrafındaki miyalinleri ve kas yapısını yakarak fonksiyonlarını bozar
Notes: Elk. Güv. Felsefesi
Elk Çarpması, Kaçak nedeni ile yangın, Kısa devre ile yangın, Statik elk.ile Patlama

## Slide 12
Bir iletkenden elektrik akımı geçtiğinde,
ELEKTRİK VE MANYETİK ALAN
-
Sağ el kaidesi
Bir iletken manyetik alan içinde hareket ettirilirse
+
-
Elektron akımı
Sol el kaidesi
-
S
N
I-12/25
Manyetik alan
1-Aynı kutuplar iter farklı kutuplar çeker
2-İtme çekme kuvveti mesafenin karesi ile ters orantılıdır
3-Manyetik hatlar birbirini kesmez aynı yöne gider
4-Manyetik alan hatları lastik gibidir en kısa yolu seçer
Elektrik alanları da aynı şekilde hareket ederler

## Slide 13
ELEKTRİK VE MANYETİK ALAN
-
-
itme-çekme
I-12/25
SAR dokularda soğurulan ve ısıya dönüşen güç birimi
CGS birimide, Gauss, 10-4 Tesla'ya eşit manyetik alan birimidir
Manyetik alanın insana etkisi
Mikro dalga 2,45 GHz
Endüksiyon fırınları 1kHz<f<100kHz
YGENH altında manyetik alanın yatakhane barakaları

## Slide 14
I-9/25
OYNATIN

## Slide 15
I-3-25
I-14/25

## Slide 16
MANYETİK ALAN İLE ELEKTRİK İLİŞKİSİ
Manyetik alan içinde döndürülen bobin üzerinde elektrik akımı ürer
Manyetik alan içinde olan bobinin üzerinden elektrik akımı geçtiğinde bobin kendi ekseni etrafında döner
I-13/25
Edison
Tesla
Notes: Nikola Tesla ( Sırp Kiril: Никола Тесла, 10 Temmuz 1856, Smiljan (Gospić) – 7 Ocak 1943, New York), Sırp kökenli Amerikalı mucit
Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison (d. 11 Şubat 1847 – ö. 18 Ekim 1931)

## Slide 17
Manyetik alan içinde döndürülen bobin üzerinde elektrik akımı ürer
I-3-25
I-14/25
MANYETİK ALAN İLE ELEKTRİK İLİŞKİSİ

## Slide 18
Manyetik alan içinde döndürülen bobin üzerinde elektrik akımı ürer
I-3-25
I-14/25
MANYETİK ALAN İLE ELEKTRİK İLİŞKİSİ
OYNATIN

## Slide 19
Manyetik alan içinde döndürülen bobin üzerinde elektrik akımı ürer
I-3-25
I-14/25
MANYETİK ALAN İLE ELEKTRİK İLİŞKİSİ
OYNATIN

## Slide 20
Manyetik alan içinde döndürülen bobin üzerinde elektrik akımı ürer
I-3-25
I-14/25
MANYETİK ALAN İLE ELEKTRİK İLİŞKİSİ
OYNATIN

## Slide 21
OYNATIN

## Slide 22
I-3-25
I-14/25
MANYETİK ALAN İLE ELEKTRİK İLİŞKİSİ
OYNATIN

## Slide 23
I-11/-25
Elektrikte en çok kullanılan Birimler
Akım, birim zamanda geçen elektron miktarıdır birimi Amper dir.
Katları (µA), (mA.), (A.)(kA.)
Gerilim, + ve - uçlar arasındaki potansiyel farkıdır birimi Volt tur Katları (µV), (mV.), (V.)(kV.)
Direnç, Elektron geçişini zorlaştıran unsurdur birimi Ohm dur
Katları (Ω), (KΩ), (MΩ)
Güç Devre gerilimi ile akımın çarpımı ile bulunur birimi Watt tır
Katları (W.), (kW), (VA) (kVAR)
Faz farkı, İndüktif ve kapasitif devrelerde Akım gerilim arasındaki açıdır ve Cos₰ ile ifade edilir
Frekans, (AC) da akım saniyede yön değişim sayısıdır birimi Herz dir
Katları (Hz), (kHz)
Notes: Cos₰ ( indüktif V A) (kapasitif A V)

## Slide 24
I-11/-25
  Elektrik akımı Ampermetre ile ölçülür
Elektrik ölçmeleri
1 Amper = (A.) 1sn de 6,25.1018 geçen elektrona ( 1 Coulomb) I = Q / t
  Ampermetre devreye seri bağlanır

## Slide 25
I-11/-25
Elektrik gerilimi Voltmetre ile ölçülür
U=I x R
N= U x I
N= 1,73 x U x I x Cos₰
Elektrik ölçmeleri
Voltmetre devreye paralel bağlanır.

## Slide 26
I-11/-25
Elektrikte güç ve enerji ölçümleri
Güç Vat metre ile Enerji sayaç ile ölçülür
Elektrik ölçmeleri
Vat metre ve sayaç devreye seri - paralel paralel bağlanır.
N= U x I
(Volt x Amper) ( A x S )
N= 1,73 x U x I x Cos₰
( Vat ) (W)
E = N x Saat
E = W x h (kWh)
Frekansmetre

## Slide 27
I-11/-25
Cos₰
Elektrik ölçmeleri
U
I
U
U
I
I
Omik
Endüktif
Kapasitif

## Slide 28
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
RG 25484 – 16.06.2004 SON DEĞİŞİKLİK
Kolon: Tüketiciye ait ilk dağıtım noktası ile diğer dağıtım noktasına kadar olan,
Linye: Dağıtım noktasından buata kalan olan kısım
Sorti: Buat ile aydınlatma veya priz e kadar giden hat
Sınır: Ana kolon kofresinden gelen sayaç sınır noktasıdır

## Slide 30
ELEKTRİĞİN ANA TEHLİKELERİ
ELEKTRİK ÇARPMASI
Elektriğin insanda yarattığı tehlikeler
Sinir sistemine etkisi,
termal etkisi,
yakma etkisi,
Elektriğin ortamda yarattığı tehlikeler
Yangın,
Patlama,
Yakma,
I-16/25

## Slide 31
ÖNLEM
1-Statik elektrikte eş potansiyeli sağlama,
2-Aşırı akımı kontrol etme,
3-Temas gerilimine karşı korunma
4-Topraklamayı iyi yapma,
5-Kaçak Akımın kontrolünü yapma,
6-Bağlantıda temas noktalarını kontrol etme,
.
ELEKTRİK TEHLİKELERİNDE
ÖNLEMLER
I-17/25

## Slide 32
OLUŞUMU ETKİLERİ TEHLİKELERİ ÖNLEMLERİ
EŞPOTANSİYEL SAĞLAMA
BÖLÜM 1
STATİK ELEKTRİK
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 33
EŞ POTANSİYEL
STATİK ELEKTRİK
Durağan elektrik yüküne statik elektrik denir
Sürtünme, Değme ve Tesir ile elektriklenme
Ebonit, mühür mumu elektron kazanır
Cam elektron kaybeder,
I-18/25
1-Statik elektrikte eş potansiyeli sağlama,

## Slide 34
34
I-20/-25
1-Statik elektrikte eş potansiyeli sağlama,
25 Sn.
OYNATIN
Notes: Araba temasında çarpılma (3.000 V.), Benzin deposu, Kapının zili, Ocakta gaz kaçağı

## Slide 35
35
I-19/25
1-Statik elektrikte eş potansiyeli sağlama,
Eş Potansiyel
130 Sn.
OYNATIN
Notes: Araba temasında çarpılma (3.000 V.), Benzin deposu, Kapının zili, Ocakta gaz kaçağı

## Slide 36
36
Yakıt tankerleri çalkalanma ve hava sürtünmesi
Dönen kayış, konveyör bantlarının iletken fırçalar ile topraklanması
Parlayıcı, sıvıların bir kaptan diğerine boşaltma,
İnsan üzerindeki statik yüklerin sinir sistemine etkisi
İnsan üzerinde biriken statik yüklerin boşaltılası için antistatik ayakkabı
Elektrikçilerin ayakkabıları TSE’ nin Antistatik ürünler hakkında belirlediği geçiş dirençleri, (alt sınır 100 kΩ üst sınır 1000 MΩ olmalı)
Statik elektrik etkileri ve önlemleri
I-22/25
1-Statik elektrikte eş potansiyeli sağlama,
Notes: Gazın bağıl konsantrasyonu (hava içindeki % yoğunluk), her gaz için ayrı olan, APS-Alt Patlama Sınırı (Lower Explosion Limit) ile ÜPS-Üst Patlama Sınırı (Upper Explosion Limit) arasındaysa, patlama için gerekli enerjiyle (sıcak yüzey, elektriksel atlama, kıvılcım, vb.) karşılaştığında patlar.

## Slide 37
Statik elektrik tehlikelerinden korunma
İnsan üzerinde oluşan statik elektrik
İnsan vücudu bir direnç olduğu kadar aynı zamanda bir kondansatördür. Vücudumuzda en yüksek oranda statik yük oluşturan olaylardan biri, halı üzerinde yürümektir.
I-23/25
Notes: 37

## Slide 38
Statik elektrik yükleri toprağa boşaltma ayakkabıları
İnsan vücudunda biriken statik elektriği toprağa vererek vücuttaki sinir sistemini rahatlatır, Hassas elektronik aletlerle çalışmalarda meydana gelebilecek olumsuzlukları önler
- İnsan Vücudundaki statik elektriğin %80'ininden fazlasını etkisiz hale getirir. Statik elektriği boşaltmak için üzerindeki metal aksam toprak temaslı herhangi bir metale dokundurulur.
I-24/25
Statik elektrik tehlikelerinden korunma

## Slide 39
39
I-20/-25
EXPROOF TESİSAT MALZEMELERİ
ÜRÜN KODU | POLES | AKIM | RAKOR ÇAPI
FSPC 210 | 2 | 16A | 3/4"
FSPC 310 | 3 | 16A | 3/4"
FSPC 410 | 4 | 16A | 3/4"
FSPC 325 | 3 | 32A | 1"
FSPC 425 | 4 | 32A | 1"
FSPC 625 | 6 | 32A | 1"
FSPC 825 | 8 | 32A | 1"
Notes: Araba temasında çarpılma (3.000 V.), Benzin deposu, Kapının zili, Ocakta gaz kaçağı

## Slide 40
Elektrostatik Spray Püskürtme esnasında (-) yüklü boya zerreciklerini çok düşük 07 mA ve çok düşük doğru akım yükleyerek topraklanmış parçanın üzerine transferidir.
Böylece akıntı ve damlama ihtimalini yok denecek düzeye indirirler.
Boya sanayinde, kuru tabakalar (kumaş yada zımpara kağıdı) üretmek için kullanılmaktadır.
Fotoiletken ve elektrostatiği kullanarak ilk olarak Xerox fotokopi makinesini imal etmiştir
Sanayide elektro filtreler bu olayın
başlangıcıdır.
Kömür, çimento gibi tozların Bacadan kaçmasını
önlemek için Elektro filtreler kullanılır.
Statik elektrik kullanma yerleri
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.

## Slide 41
Gelecek ders
BÖLÜM 2
2 AŞIRI AKIMLARA KARŞI ÖNLEM
3 TEMAS GERİLİMİNE KARŞI KORUNMA
4 TOPRAKLAMA UYGULAMALARI İLE ÖNLEM
5 KAÇAK AKIM RÖLESİ ÇALIŞMA PRENSİBİ
6 ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLANAN YANGIN
TEKNİK UYGULAMALARDA
ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG
Notes: 20. yüzyılın başında endüstride elektrostatik uygulamaları yapılmıştır.
Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellenmesi
Hastane operasyon odalarında ve laboratuarlarda patlamalar statik elektrik prensipleri dikkate alınarak önlendi.